打印电子台秤XK315A6（P）功能健说明及功能删除操作

打印电子台秤XK315A6(P)功能健说明：

【车号】键：       贮存车号、皮重取出的功能键

【去皮】键：       去除皮重的功能键

【贮存】键：       车号、皮重存入内存的功能键

【清除】键：       清除内存的车号、皮重及称量记录,设定时清除输入的数据

【设定】键：       进入参数设定、标定的功能键

【货号】键：       设定货号的功能键

【输入】键：       数据输入的功能键

【打印】键：       手动打印、手动累计的功能键

【日期/时间】键：  显示日期和修正时间的功能键

【毛重/净重】键：  使显示器处于毛重或净重状态，不改变当前皮重

【置零】键：       手动使显示器处于零位的功能键

【↑】键：          走纸、提高10倍精度显示、设定时选择的功能键

【C→】键：       单价调用的功能键

【C←】键：           单价贮存的功能键

【#/￥】键：      显示金额和单价设置的功能键

【统计】键：       打印累计值和统计报表的功能键

【日报表】键：     打印当日日报表的功能键

【月报表】键：     打印内存中所有月份报表的功能键

【0】～【9】键:   数字键

功能删除操作（例如：将打印电子台秤仪表打印内容“单价、金额"删除）

在仪表开机状态，连续按两次#/￥健，仪表显示y.0000（如果是其它数字,按0健修改成0000）再按输入保存即可。